Просим разъяснить правильность действий Заказчика по применению расценок на выдержку трубопроводов под давлением.

При выполнении строительно-монтажных работ на месторождении на территории Ханты-Мансийского автономного округа подрядная организация выполнила трубопроводную обвязку вертикального газового сепаратора. По обвязке труб применена расценка по сборнику ТЕРм 12-02-005-13 «Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм».  После обвязки трубопроводов проведено пневматическое испытание труб и испытание вертикального  сепаратора (имеются акты проведения испытаний.) Расценку по испытанию вертикального сепаратора Заказчик не пропускает, так как испытания проводились  одновременно и трубопроводов и сепаратора. В акте  на пневматическое испытание сосуда указано рабочее давление 2 (20) МПа  (кгс/см2), также испытание проведено на плотность, прочность и герметичность сосуда под давлением 0,6 (6) МПа  (кгс/см2), продолжительность испытания 12 часов, давление в трубах при испытании на герметичность и прочность применили 0,6(6) МПа (кгс/см2).

В смете, предложенные Заказчику,  применена расценка ТЕР25-12-011-03 выдержка при испытании. Заказчик не пропускает данную расценку, сославшись на то, что испытание трубопроводов сидит в расценке ТЕРМ 12-02-005-13, а расценка  ТЕР 25-12-011-03 относится к магистральным трубопроводам. Испытание проводилось трубопроводов технологических. В тех.части к ТЕРм  12 отдела 2 не учтено испытание трубопроводов и сосуда.

Приложение: инструкция на испытание, акты испытания.